## Slide 1: 6.3 角度开环控制
RoboWalker | Yssickjgd

## Slide 2: 目录
回顾
头脑风暴
速控与位控的对比

## Slide 3: 1 回顾
上一小节，我们优化了云台电机控制
  云台电机是角度闭环控制，或者说位置控制模式
  电机角速度当前值，原本通过电机反馈的数据报文直接获取
  但考虑到电机反馈的角速度值过于离散，精度较差，因此由陀螺仪取代
大幅提高了云台电机的响应速度，也有助于减小角度超调量

## Slide 4: 2 头脑风暴
而FPS游戏中对枪线的控制是比较朴素的，不是位控，而是速控
  游戏手柄拨杆的当前位置，映射到视野转动的速度
  鼠标向对应方向移动的速度，映射到视野转动的速度
  手指触屏向对应方向移动的速度，映射到视野转动的速度

## Slide 5: 3 速控与位控的对比
速控
位置超调量为0，原则上松手即停
对抗时，枪口容易受自身与外界影响
  近战可能被对方碰撞车体，带偏云台电机角度
  拨弹发弹时自身后坐力也会在一定程度上带偏云台电机角度
位控
调参麻烦，位置容易有超调量
对抗时，枪口会进行位置闭环，抗扰性强
  近战碰撞，云台被冲撞后，可以依靠角度闭环归位
  拨弹发弹时，由于有角度闭环，操作手视角几乎感受不到后坐力

## Slide 6: 3 速控与位控的对比
速控
适合操作手进行一般化运动使用
位控
适合自瞄时作为控制值
适合操作手进行精调枪线时使用