## Slide 1: 6.8 总结与致谢
RoboWalker | Yssickjgd

## Slide 2: 目录
回顾
展望
致谢

## Slide 3: 1 回顾
这一章节，我们调了云台，我们回顾一下

## Slide 4: 1 回顾
云台的解算
  要开始控制云台跟随视角
  发现响应要么慢要么震荡
  分析得出电机本身角速度反馈值奇差的结论
  进一步使用陀螺仪来取代云台电机角速度的反馈值
角度开环控制
  发现云台位控需要调参数量太多，而且动不动超调
  分析得出是电机存在角度环的问题
  进一步考虑在一般情况下使用速控云台取代位控云台，提升手感
云台的控制信号前馈
  发现位控模式还得在一些情况下使用，但仍旧容易超调，影响操作手手感
  分析得出是系统有一些已知的前馈，但我们没加，加了能提升不少性能
  进一步采用了遥控器和键鼠控制信号加到了位控模式下角速度前馈的方法
云台自稳
  发现上坡、减速带等场景下云台的转轴，尤其是Pitch容易抖动
  分析得出是底盘角速度造成的连带影响
  进一步采用了依照底盘的角速度而引入云台电机角速度前馈与角度目标值修改的方法

## Slide 5: 1 回顾
云台的重力补偿
  发现云台Pitch在不同位置的PID性能差异较大
  分析得出是云台本身的Pitch轴是非线性的，不同位置需要输出不同的力矩来平衡重力
  进一步采用了重力补偿的策略
  阻力补偿加速度补偿按需使用即可
    阻力补偿对于丝滑云台一般不需要用
    加速度补偿在步兵电控中也不算是特别必须的事情，一般在机械臂上用的较多，且已有现成的上位机操作库可供调用
为了实现一些战术目的，有很多异构云台出现，我们也做了一些适配算法的简介

## Slide 6: 2 展望
下面的一个章节，我们来调发射机构
这应该是RM步兵里面最后一个大模块了，调完发射机构，我们将介绍一点其它的内容，敬请期待

## Slide 7: 3 致谢
排名不分先后，想到啥写啥
【哈工大威海-李赫】
  针对欧拉角与旋转矩阵相关内容，以及在云台动力学建模控制方面，我们进行了极多的深入浅出的讨论，并交换了很多意见
  下面是赫神的云台控制的大作，拜读许久，敬仰之意油然而生
  https://www.yuque.com/addisionharry/technologycompetition/gimbalctrllerdesign
  赫神会带我的！
【南航-王英旭】【福大-刘均豪】【广工商-李林洋】等
  对教程进行细致学习，并提出了诸多宝贵意见
  某些问题对后续教程的制作与修订起到了一定的指导性作用

## Slide 8: 3 致谢
排名不分先后，想到啥写啥
【24赛季电控组组长-工程科学学院-薛佳龙】
  工程机器人研发代表，力控云台的动力学建模与大地坐标系下控制部分曾经有过较多沟通与讨论
  向我推荐了Craig前辈的机器人学一书，受益匪浅
【24赛季电控组队员-少年班学院-胡庭恺】【24赛季算法组队员-信息科学技术学院-卢星宇】【24赛季算法组组长-工程科学学院-邵宜阳】【25赛季项管-网络空间安全学院-张昊鹏】【24赛季电控组队员-信息科学技术学院-唐煜程】【24赛季电控组队员-信息科学技术学院-李辰阳】
  协助联调云台
  协助联调自瞄算法
【24赛季机械组组长-沈阳自动化研究所（原中南大学FYT战队队长）-林鹏飞】
  规范化机械组的工作流，大幅提高机械组工作效率
  研发哨兵的YYP异构型云台，维护整车机械结构并稳定投入运行
  主导设计机械结构与组装维护的哨兵机器人与工程机器人，是上赛季机械结构最稳定的两台车
【24赛季步兵操作手-工程科学学院-孙能晶】【24赛季云台手-计算机科学学院-周绍晅】【24赛季项管-生命科学学院-穆俊旭】
  主要负责跟进后续舵轮步兵的再设计与机械、走线维护工作，重构舵轮步兵云台，并进行操作手训练